## Slide 1
iZone-智慧创工坊
——基于OneOS与OneNET平台的智慧实验室
随便答都队
韩硕 黄真通 李奕霖
Notes: 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 3
为何要建立智慧实验室？
01
04
02
05
03
06
仪器常开不关，浪费能源
某些贵重仪器对温湿度、光强等环境条件要求严苛，实验室目前的条件无法满足
无法对库存进行实时监测，不容易对库存进行及时补充
资产管理不到位，外借设备没有详细登记，造成设备丢失
无法对危险因素（如危险气体的泄露）做出实时警报，容易造成重大安全事件（火灾、有害气体中毒等）
门禁系统不方便，人员管理混乱
目前的实验室存在以下6个问题：

## Slide 4
资产管理
功率监测
iZone-智慧创工坊功能设计
环境监测
实物演示1
实物演示3
实物演示2
智能警报
智能门禁
库存管理
语音交互
实物演示4
实物演示5
实物演示6
实物演示8
人机交互
实物演示7
远程控制
OTA升级

## Slide 5
一、语音控制
语音控制系统能够控制所有智能设备的开关，因此大大提升了实验室设备的控制效率。
并且我们使用的是离线语音控制技术，具有：语音识别率高，反应时间短，不受网络的限制等优势，可以实现更加智能化和轻松化的语音交互。
iZone-智慧创工坊特色功能

## Slide 6
二、多种人机交互方式
iZone智慧创工坊特色功能
可视化大屏与数字孪生模型、微信小程序、微信消息通知

## Slide 7
作品结构层次
感知系统
执行系统
信息传输系统
信息处理系统
人机交互系统
数据上传
命令下发

## Slide 8
数据预处理
数据传输
数据存储
数据处理
实时监管
数据展示
感知环境状态
光照
温湿度
烟雾
噪声
舵机
风扇
蜂鸣器
继电器
万耦开发板
数据感知
数据决策
风险提醒
各层次功能

## Slide 9
作品结构
OneOS开发板
OneNET云平台
可视化大屏
传感器
设备
语音开发板
微信小程序
自建服务器
数字孪生模型
微信警报通知
移动CMS平台
数据流向
华为云
FunctionGraph
OTA
语音交互
MQTT
API
ThingJS平台

## Slide 10
门
桌
椅
元器件库
仪器
仪器
传感器
通风管理
电机
继电器
光照管理
电机
继电器
门禁管理
舵机
NFC(RC522)
触摸开关
离线语音
库存管理
红外
资产管理
RFID
环境感知
温湿度传感器
功率传感器
烟雾传感器
光强传感器
报警系统
蜂鸣器
离线语音
远程开关
灯 继电器
WIFI模块
作品平面布局

## Slide 11
实物模型
通风扇
噪声传感器
光电传感器
照明灯
触摸开关
舵机
离线语音开发板
人体存在传感器
功率检测电路
温湿度传感器
蜂鸣器
OneOS开发板
光强传感器
烟雾传感器
设备控制继电器
带有RFID标签的设备
NFC模组

## Slide 12
按键控制
屏幕显示
设备控制
MoLink组件
OTA组件
RFID识别
MQTT发布
MQTT订阅
传感器
语音交互
设备外借
OneNet
CI1122
串口
智能门、智能灯、通风扇、警报器等设备
温湿度、噪声、光照、红外等传感器
基于OneOS的单片机程序结构
ADC
设备驱动
IIC
SPI
PWM
Serial

## Slide 13
OneNET云平台
借助OneNET平台，能够缩短物联网系统的形成周期，降低研发、运营和维护成本

## Slide 14
在线监测与控制平台
http://bbs.m6.work
实时展示
环境状态
实时展示
历史警报
实时展示
通勤记录
显示设备历史功率
设备控制
设备状态
实时展示
设备外借记录
实时展示
安全警报
实时展示
器件库存

## Slide 15
数字孪生的3D模型
数字孪生的3D模型

## Slide 16
数字孪生的3D模型的功能
1. 可以实时展示设备状态，选择“数据标注”时，对应设备即可展示对应的数据。

## Slide 17
数字孪生的3D模型的功能
2. 点击3D模型中相应的设备模型可以控制设备的开关,红色表示此时设备为关的状态。
智能门
通风扇
警报器
智能灯
设备1开关
设备2开关

## Slide 18
微信小程序
可视化大屏是一个大而全的系统，而当我们只需要查看实验室状态或控制设备时，可视化大屏显得有点复杂，因此我们又开发了简而美的微信小程序。通过微信小程序我们可以很方便地查看实验室状态、控制实验室设备。微信小程序目前有实况天气、实验室实时状态和设备控制三个功能。

## Slide 19
功能设计——传感器系统
1.环境感知：
用于感知环境状态。使用的设备包括：温湿度传感器-SHT20；烟雾传感器-MQ2；光照强度传感器-光电二极管；声音传感器；人体存在传感器-HC-SR501。
2.功率监测：
用于检测设备功率。自行焊接的电路，由30欧姆限流电阻和1/4分压电路组成。
3.设备状态感知：
用于感知设备状态。包括：用于库存检测的光电二极管；警报状态；智能灯状态；智能门状态；设备开关状态等。

## Slide 20
功能设计——智能门禁系统
1.NFC快速开关门：
支持通过校园卡或手机NFC便捷开门。使用近场通信模块RC522识别来访人员ID，将来访人员信息上传到OneNET平台后，单片机驱动舵机打开或关闭大门。
2.远程开关门：
用于远程开关门。通过可视化大屏或微信小程序实现远程控制，极大地方便了我们的学习生活。
3.语音开关门：
用于语音开关门。借助启英泰伦CI1122离线语音模组，使用“开智能门”或“关智能门”两个指令控制大门的开关。
4.触摸按钮开门：
用于为他人开门。通过触摸RH6015按键模块，触发单片机外部中断，驱动舵机开关门。

## Slide 21
功能设计——智能控制系统
1.自动控制：
当出现危险情况时（如检测到烟雾），会自动打开通风系统，并触发警报；当功率过高时，自动断电；当实验室无人时，自动关闭智能灯。
2.远程控制：
通过可视化大屏或微信小程序，一键即可远程控制各种智能设备，极大地方便了我们的实验室生活。
3.语音控制：
利用离线语音模组CI1122，唤醒设备后即可通过多种指令控制各智能开关设备。
语音指令如下表：
唤醒词 | 声控中心 |  |  | 
命令词 | 开智能灯 | 关智能灯 | 开通风扇 | 关通风扇
 | 开智能门 | 关智能门 | 开设备一 | 关设备一
 | 开设备二 | 关设备二 | 开警报器 | 关警报器

## Slide 22
功能设计——智能警报系统
烟雾警报
噪声警报
强光警报
自动控制
可视化大屏实时监测
可视化大屏历史监测
微信通知

## Slide 23
功能设计——资产管理系统
1. 设备外借：
设备外借功能借助RC522近场通信模块。外借人通过按键控制将单片机调制“Device Lend”模式，然后分别将校园卡和设备（设备上贴有RFID标签）靠近刷卡机，屏幕上显示“Lend OK”时，即可完成设备外借。
2. 外借记录：
设备完成外借后，单片机自动将外借人ID、设备ID、时间等上传至OneNET云平台。借助可视化大屏可以实时显示外借记录。

## Slide 24
功能设计——库存管理系统
当我们急需使用实验室的元器件时，突然发现元器件已经用光了，此时再去购买就浪费了大量时间。
库存管理系统通过放置在元器件盒下方的红外模块检测，当元器件用尽时，将库存状态上报至OneNET云平台，及时提醒采购人员补足库存。
实时展示
器件库存

## Slide 25
功能设计——OTA升级
使用OneOS组件和移动CMS平台实现设备的差分升级。

## Slide 26
实物演示流程
1.智能门禁部分功能：NFC开关门
2.语音控制部分功能：开灯、关灯、开门
3.实时警报部分功能、警报的微信通知
4.演示大屏的实时数据、门禁记录、
警报记录、功率监测、外借记录
5.大屏控制部分功能： 开灯、关灯、关门
6.演示数字孪生模型部分功能：开门、开灯
7.演示微信小程序：关门、关灯
（备用视频展示：8.资产管理、库存、OTA ）

## Slide 27
END